Проект планировки и проект межевания территории общей площадью 11,67 га (земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020504:75), расположенной по адресному ориентиру: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Новая Московская д.49, с учетом размещения среднеэтажного жилищного строительства

Территория разработки проекта планировки ЖК «Новая Московская» размещается в западной части мкр. Опалиха, расположенного в г. Красногорск городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской области. Территория расположена в 9 километрах к западу от Московской кольцевой автомобильной дороги, с южной стороны от автомобильной дороги регионального значения «Волоколамское шоссе».

ЖК «Новая Московская» размещается на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0020504:75 площадью 11,67 га.

Для обслуживания планируемой территории организуется три въезда-выезда с существующей улицы Новая Московская регионального значения и один выезд с планируемой территории на улицу Елизарова местного значения.

На территории планируется строительство объектов жилого назначения – пять жилых домов К-1, К-5, К-6, К-7, К-8 переменной этажности (4-5-6 этажей), два шестиэтажных жилых дома К-2, К-3 и один пятиэтажный жилой дом К-4.

Для обслуживания населения размещаемой жилой застройки на территории планируется строительство объектов общественно-делового назначения – встроенные помещения общественного назначения в жилом доме К-1, офисно-гаражный торговый комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, дошкольное образовательное учреждение, рекреационно-пешеходная зона вокруг сохраняемого пруда, а также реконструкция водонапорной башни и здания офиса эксплуатирующей компании.

Из объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ЖК «Новая Московская» размещаются: четыре трансформаторные подстанции, очистные сооружения ливневой канализации, канализационная насосная станция, многоуровневый гараж-стоянка в составе офисно-гаражного торгового комплекса, подземные гаражи под жилыми домами К-3, К-4, К-6, К-7, К-8, открытые стоянки. А так же планируется реконструкция котельной.

На территории ЖК «Новая Московская» для хранения автотранспортных средств предусмотрено строительство многоуровневого гаража-стоянки в составе офисно-гаражного торгового комплекса на 299 машиномест, подземных гаражей под жилыми домами К-3, К-4, К-6, К-7, К-8 на 470 машиномест и открытых (гостевых) автостоянок на 206 машиномест.

Параметры зон планируемого размещения объектов

| Наименование зоны | Площадь зоны, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Зона объектов жилищного строительства | 5,39 | 46,2 |
| Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | 1,84 | 15,8 |
| Зона объектов социальной инфраструктуры | 0,72 | 6,2 |
| Зона общего пользования | 3,72 | 31,8 |
| Всего: | 11,67 | 100 |

Технико-экономические показатели планируемых
объектов жилого назначения

| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Средняя этажность | этаж | 4,8 |
| Плотность жилой застройки | м2/га | 7424 |
| Общая площадь домов | тыс. м2 | 86,7 |
| Коэффициент застройки жилыми домами | % | 15,6 |
| Площадь застройки жилых домов | тыс. м2 | 18,2 |

Технико-экономические показатели планируемых
объектов общественно-делового назначения

| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Дошкольное образовательное учреждение | место | 150 |
| 2. Физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе: | тыс. м2 | 0,9 |
| 3. Многофункциональный офисно-торговый комплекс, встроенный в офисно-гаражный торговый комплекс, в том числе: | тыс. м2 | 0,55 |
| 4. Офис эксплуатирующей компании | м2 | 250 |
| 5. Встроено-пристроенные помещения жилого дома К-1, в том числе: | тыс. м2 | 1,36 |
| 6. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 2500 |